## Slide 1
FOR. 협력 업체
원단 요척 산출 시스템
패턴 준비 가이드
DXF 패턴 파일을 자동 분석 시스템에서 정확히 인식하기 위한 작성 규칙
v1.1 · 2026-04-24

## Slide 2
왜 이 규칙이 필요한가
본 시스템은 DXF 파일 안의 메타데이터(Piece Name / Size / Quantity / Material)를 읽어 자동 계산합니다.
❌ 규칙 안 지키면
재질 분류가 '미지정'으로 떨어져 잘못 집계
사이즈별 요척 계산이 틀어짐
요척 값이 비정상적으로 산출
업체마다 다른 표기로 자동화 불가
✅ 규칙 지키면
재질 자동 분류 (주원단/심지/안감/배색/주머니감)
사이즈별 요척 정확히 산출
50×50 스케일 박스 자동 제외
CAD 종류(Yuka·Optitex·Gerber 등) 무관 동작
2 / 12

## Slide 3
파일 기본 요구사항
포맷
DXF
AutoCAD 호환 CAD 교환 포맷
단위
cm (권장)
mm · inch · m 도 자동 감지
지원 CAD
5종+
Yuka · Optitex · Gerber · StyleCAD · PAD System
💡 $INSUNITS 헤더가 없거나 틀려도 좌표 크기로 자동 단위 추정
3 / 12

## Slide 4
블록 이름 + 외곽선 규칙
① 블록 이름 = 부위명 + 번호
권장 예시
FRONT BODY 1, FRONT BODY 2
BACK BODY, BACK YOKE
SLEEVE 1, SLEEVE 2
COLLAR, COLLAR BAND
CUFF 1, CUFF 2, POCKET 1, POCKET 2
❌ 피해주세요
1, 2, BLK_001, 블록1
② 외곽선 = 시접 포함한 재단선
• 닫힌 POLYLINE (closed)
• 시접 포함된 재단선으로 작성
• 시스템이 '가장 큰 외곽선'을
자동으로 재단선으로 인식
(완성선은 따로 있어도 OK)
⚠️ 시접 제외된 완성선만 있으면
요척이 실제보다 적게 산출됨
4 / 12

## Slide 5
피스 메타정보 — 필수 4가지
각 피스(블록) 내부에 TEXT 엔티티로 반드시 포함
Piece Name: FRONT BODY 1
Size: S
Quantity: 1
Material: SELF
✓
Piece Name
부위명 (영문)
✓
Size
사이즈 (S/M/L 또는 숫자)
✓
Quantity
1벌당 재단 개수
✓
Material
재질 코드 (다음 슬라이드)
5 / 12

## Slide 6
부위명 표기 — 영문 표준
의류 패턴은 영문 명칭이 업계 표준. 한글·한자 표기는 피해주세요.
부위 | 영문 표기 (권장) | 약어
앞판 | FRONT BODY | FR
뒷판 | BACK BODY | BK
뒷요크 | BACK YOKE | BK YK
사이바 | SIDE BODY | SD
소매 | SLEEVE | SLV
칼라 | COLLAR | CLR
넥밴드 | COLLAR BAND | CB
부위 | 영문 표기 (권장) | 약어
커프스 | CUFF | CFF
허리밴드 | WAISTBAND | WB
주머니 | POCKET | PKT
플래킷 | PLACKET | PLKT
바인딩 | BINDING | BD
스트랩 | STRAP | STR
벨트 | BELT | BLT
💡 좌/우 대칭·다중 피스 = 뒤에 번호 붙이기 (예: FRONT BODY 1, FRONT BODY 2)
6 / 12

## Slide 7
재질 구분
★ 가장 중요
재질 정보가 잘못되면 원단 요척이 틀어집니다.
SELF
제감 / 주원단
메인 원단 (겉면)
레거시: 1
FUSE
심지
접착심 (칼라·커프스)
레거시: FN
LINING
안감
안쪽 라이닝
레거시: IL
CONTRAST
배색
콘트라스트 원단
레거시: CT
POCKET
주머니감
포켓 안감
레거시: PK
💡 기존 Optitex 파일의 1 / FN / IL 코드도 계속 인식됩니다
7 / 12

## Slide 8
재질 표기 — 두 가지 방법 중 하나만
Method A — 권장
Material 메타에 코드 직접 기재
Material: SELF
Material: FUSE
Material: LINING
Material: CONTRAST
Material: POCKET
Method B — 대안
Piece Name에 접미사로 표기
Piece Name: COLLAR FUSE
Piece Name: CUFF LINING
Piece Name: FRONT CONTRAST
Piece Name: POCKET LINING
(Optitex 관행)
8 / 12

## Slide 9
수량 + 사이즈 표기
Quantity — 1벌당 재단 개수
피스 | Quantity
뒷판 (cut on fold) | 1
앞판 좌·우 (비대칭) | 1 각각
소매 | 2
커프스 | 2
칼라 | 1
주머니 (좌·우) | 2
Size — 풀 그레이딩 파일 필수
상의 사이즈 (영문 알파벳)
XS · S · M · L · XL
하의 사이즈 (인치 · 무신사 스탠다드)
남자 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 42
여자 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
기준 사이즈
상의 — 남자 L / 여자 S · 하의 — 남자 32 / 여자 26
풀 그레이딩 파일 구조
• 각 사이즈마다 별도 블록
• 각 블록 내 SIZE 메타 필수
9 / 12

## Slide 10
피해야 할 실수
01
외곽선 닫혀있지 않음
POLYLINE 속성 closed=False 이거나 선 끊김
02
Piece Name / Material 누락
→ 시스템이 '미지정'으로 분류, 주원단에 잘못 합산
03
완성선만 있고 재단선 없음
시접 포함된 외곽선 반드시 포함
04
블록 이름 중복
같은 이름의 블록 여러 개 금지
05
Quantity 잘못 표기
소매·커프스 등 2개 필요한 피스는 Quantity: 2
06
한글/한자 피스명
가능하면 영문 표준 표기 (한글도 인식은 되지만)
10 / 12

## Slide 11
납품 전 체크리스트
파일을 보내기 전 아래 10개 항목을 확인하세요.
DXF 포맷으로 저장
단위 cm (또는 mm)
모든 피스가 블록(Block)으로 묶여있음
블록 이름 = 부위명 + 번호 (예: FRONT BODY 1)
외곽선 = 시접 포함된 재단선
Piece Name 기재 (영문 권장)
Size 기재 — 풀 그레이딩은 필수
Quantity 기재 (1벌당 실 재단 개수)
Material 코드 기재 (SELF / FUSE / LINING / CONTRAST / POCKET)
블록 이름 중복 없음
위 10개 모두 충족 → 시스템이 자동 분석 · 정확한 요척 산출
11 / 12

## Slide 12
THANK YOU
정확한 패턴 = 정확한 요척
이 가이드를 따라주시면 시스템이 자동으로 정확하게 계산합니다.
시스템
https://musinsa-td-fabric-calc.streamlit.app/
담당 · 문의
[TD 담당자 · 이메일 / 슬랙]